| ВОДОСТОЧНЫЕ ЖЕЛОБА |  | 8.1 - 1 |
| --- | --- | --- |

| Водосточные трубы – pxc-spb.ru |
| --- |
| Водосточные трубы Plastmo Polska производятся со следующими размерами диаметров: 75, 90 и 110мм, стандартных цветов. См. раздел 3. 2 – 1. |  |
| Таблица размеров |  |
| А, внешний диаметр,мм | В внутренний диаметр,мм | Площадь поперечного сечения см2 | Длина,мм | Соответствие цинковой трубе,мм |  |
| 75 | 71,4 | 40 | 6000 | 250 |  |
| 90 | 86,0 | 58 | 6000 | 285 |  |
| 110 | 105,8 | 88 | 6000 | 333 |  |
| ВОДОСТОЧНЫЕ ЖЕЛОБА |  | 8.2 - 1 |

| Аксессуары для водосточных труб – pxc-spb.ru |
| --- |
| Колено. Соответственно размерам 75, 90 и 110мм колена имеют угол 450, 600 и 750. Посредством соединения двух колен с отрезком трубы получается колено «лебединая шея», служащее переходным элементом между воронкой и водосточной трубой. См. раздел 10.1 – 5. Колено 900 с муфтой и одноуровневым соединением. Стандартные прямоугольные колена 900 с муфтой и гладким концом размеров 75, 90 и 110мм используются вместо обыкновенных колен, а также на постройках с уступами и выступающими частями. Специальные колена. Изготавливаются на заказ под нужным углом. |  |
| ВОДОСТОЧНЫЕ ЖЕЛОБА |  | 8.2 - 2 |

| Аксессуары для водосточных труб – pxc-spb.ru |
| --- |
| Соединения-муфты для водосточных труб. Устанавливаются в том месте, где водосточная труба присоединяется непосредственно к воронке и для соединения двух труб. Устанавливается без применения клея. Имеются в наличии размеры 75, 90 и 110мм. Переходник. Применяется как переходный элемент между водоотливом с крыши и водосточной трубой, а также, если необходимо соединить две водосточные трубы разного диаметра. Стандартные изделия имеют следующие размеры: 90/75, 110/75 и 110/90. Переходник для отводной цепи. Переходник для отводной цепи подходит для воронки с диаметром выходного отверстия 75мм. Переходник присоединяется к воронке сварочным клеем, причем клей наносится на воронку. Расстояние между зданием и отводной цепью должно быть не менее 1 – 1,5м. Разветвление. Имеются в наличии разветвления следующих размеров: 75, 90 и 110мм под углом 450, 600 и 750 в различных комбинациях. Разветвления собирают воду из двух труб в одну. |  |

| ВОДОСТОЧНЫЕ ЖЕЛОБА |  | 8.2 - 3 |
| --- | --- | --- |

| Аксессуары для водосточных труб – pxc-spb.ru |
| --- |
| Отвод для бочки. Применяется для сбора дождевой воды, имеются в наличии следующие размеры: 75, 90 и 110мм. Наконечник. Применяется в том месте, где водосточная труба не присоединяется к канализации. Приклеивается посредством клея, нанесенного на водосточную трубу. Имеются следующие размеры: 75, 90 и 110мм. Водосточная труба повышенной прочности. См. раздел 9. 1 – 1. Водосток для балконов. Одобрен правительством Дании. См. раздел 9.1 – 2. |  |

| ВОДОСТОЧНЫЕ ЖЕЛОБА |  | 8.2 - 4 |
| --- | --- | --- |

| Аксессуары для водосточных труб – pxc-spb.ru |
| --- |
| Переходной элемент для водосборника. Переходной элемент для водосборника помещается между водосточной трубой и крышкой водосборника. Имеются в наличии следующие размеры: 63, 75, 90 и 110мм. Прямой переходной элемент (труба) для водосборника. Прямой переходной элемент (труба) для водосборника помещается между водосточной трубой и крышкой водосборника. Кроме того он может быть использован в качестве переходник для металлических водосточных труб и т. п. Имеются в наличии следующие размеры: 75, 90 и 110мм. Крышка водосборника 110мм. Применяется для чугунных труб диаметром 110мм. Имеется в наличии прямая крышка для водосборника диаметром 75 и 90мм. Крышка водосборника 130мм. Применяется для разветвлений канализационных труб из ПВХ диаметром 110мм. Имеются в наличии оригинальные и прямые крышки размеров 75, 90 и 110мм. Крышка водосборника 150мм. Применяется для канализационных труб из бетона. Имеются в наличии оригинальные и прямые крышки размеров 75, 90 и 110мм. Крышка водосборника 220мм. Применяется для канализационных труб из бетона диаметром 150мм. Имеются в наличии оригинальные и прямые крышки размеров 75, 90 и 110мм. Крышка водосборника 270мм. Применяется для канализационных труб из бетона диаметром 200мм. Имеются в наличии оригинальные и прямые крышки размеров 75, 90 и 110мм. |  |

| ВОДОСТОЧНЫЕ ЖЕЛОБА |  | 8.2 - 5 |
| --- | --- | --- |

| Аксессуары для водосточных труб – pxc-spb.ru |
| --- |
| Хомут для труб пластиковый. Имеются в наличии в комплекты из 2-х штук стандартных расцветок по 75 и 90мм. Хомут выполняет две функции. На каждую трехметровую секцию водосточной трубы необходимо устанавливать 2 хомута. Верхний хомут (А) плотно прилегает к трубе и служит для фиксации. Нижний хомут (В) прилегает менее плотно, что позволяет водосточной трубе свободно расширяться. Хомут для труб металлический (для крепления к дереву). Имеются в наличии размеры 75, 90 и 110мм гальванизированные или с пластиковым покрытием, стандартных цветов. Только гальванизированные хомуты имеют размер 63мм. Хомут для труб металлический (для крепления к стене). Имеются в наличии размеры 75, 90 и 110мм гальванизированные, или с пластиковым покрытием стандартных цветов. Только гальванизированные хомуты имеют размер 63мм. Стопорное кольцо для склеивания. Кольцо насаживается сверху на металлический хомут для каждой секции водосточной трубы. Одно стопорное кольцо поставляется в комплекте с двумя металлическими хомутами (к стене, или дереву). Имеются в наличии размеры 75, 90 и 110мм. Применяются только в комплекте с металлическими хомутами. |  |

# Text boxes

## В

## A

## 900

## 750

## 600

## 450

## 3

## 2

## 1

## 1

## 1

## 750

## 600

## 450

## 4

## 3

## 2

## 1

## 2

## 1

## 3

## 4

## 6

## 5

## 4

## 3

## 2

## 1

## 7

## В

## А

## 4

## 2

## 3

## 1

## 1